Página web: http://WWW.LUBRILANDIA.COM.AR  email:  VENTAS@LUBRILANDIA.COM.AR

Teléfonos: (011) 15 - 5055 - 4463 / (011) 15 - 5117 - 3267 / (011) 4771 - 0991

INSTALACIÓN DE UN ENFRIADOR EXTRA DE ACEITE .

Esta modificación decidí hacerla cuando observé que el indicador de temperatura de mi TT se veía incrementada tras instalar un intercooler frontal de Forge. La razón es sencilla, el intercooler frontal está localizado justo en frente del radiador de aceite original del TT y bloque parte del mismo, lo que hace que el aire llegue en menor cantidad y no directamente sobre el radiador de aceite (además con una mayor temperatura debido a la previa disipación de calor en el intercooler frontal ) . Por esto la razón de instalar un pequeño radiador de aceite (de unas 13 líneas aproximadamente) extra que bajara las temperaturas del aceite de mi motor y que asegurara un rendimiento óptimo del mismo . Puedo decir que esta modificación vale la pena en realidad en coches que se encuentren algo modificados y que a la hora de forzarlos ven la temperatura del motor incrementada en gran medida . Así me evité conseguir un gran disgusto tras una sesión de conducción “ruda” por las carreteras de España ( . Espero que les sirva de referencia por si se animan a instalar algo semejante.

Un saludo a todos los foreros de Audisport-Iberica.

José Luis ... a.k.a. “Robo BeasTT”

(NOTA : Todas las imágenes las cogí de la Internet y no me hago autor de ninguna de ellas , por lo demás son imágenes libres de copyright y de dominio  público de fácil acceso dentro de la Internet)

1.- Esta imagen muestra el filtro de aceite antes de ser removido

2.- Aquí se ve el filtro de nuevo, pero esta imagen muestra el espacio existente hacia la barra metálica negra (que de hecho son dos barras en el Audi TT 225 bhp al igual que las mangueras para los dos intercoolers).

3.- Un acercamiento que muestra el espacio entre el filtro y la barra.

4.- Esta es una imagen de la placa tipo sándwich (Marca Mocal) ya montada (con el filtro de aceite removido) .

5.- Otra imagen de la placa tipo sándwich desde una mayor distancia (mostrando la barra) .

6.- Aquí esta el filtro de aceite montado de nuevo. Se puede ver que hay espacio de sobra para el filtro original ...

7.- Un acercamiento del espacio libre después de haber instalado la placa tipo sándwich.

9.- Esta última imagen muestra el montaje del radiador de aceite en el paso de rueda. Es importante que el radiador tenga la manguera de entrada en la parte inferior y este montado en un ángulo parecido al de la imagen para evitar burbujas de aire estancadas en el sistema.

10.- NOTA : El  ángulo de montaje del radiador debe ser tal que ninguna parte del radiador supere la altura de la manguera superior de salida. El siguiente diagrama explica como deberá montarse dicho radiador:

# Text boxes

8.- Esta es una imagen del radiador de aceite montado frontalmente . NOTA : Esta instalación NO se recomienda para los coches que tengan instalado un Intercooler frontal ya que las temperaturas se verán incrementadas y el vehículo se sobrecalentara en altas velocidades (+170 Kmh). Esto es debido al enfriamiento inadecuado del radiador de agua al verse tapado  por el radiador de aceite. En caso de tener instalado un Intercooler frontal el radiador de aceite deberá montarse en el emplazamiento original destinado para los Intercoolers de serie del Audi (en el paso de rueda).

Altura  de la manguera de salida

Manguera de salida del aceite

VISTA FRONTAL

Manguera de entrada del aceite

Vertical +/- 0 grados

Horizontal +/- 0 grados